SWOT анализ, произведенный Баварским правительством

Сравнительный расчет эффективного использования древесины.

Исходные данные:

|  |  | Futura® | WSAB Lignomat Mistral AF/ BES Bollmann Type HT (1) | SECAL Typ EPL(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушильный модуль | - продаваемый по цене - габаритные размеры (м) | 48.000 2,4 x 2,7 x 8,3 | 90.600 5,6 x 4,5 x 5,4 | 64.000 3,7 x 2,6 x 7,4 |
| Загрузка древесины | Количество древесины (м3) при 70% пространственном использовании сушильной камеры | 16,0 | 37,8 | 25,2 |
| древесина: Бук 50 мм, 70% влаги | Время сушки (дней) | 26,4 расчетное время 27 | 46,2 расчетное время 45 | 61 расчетное время 60 |
|  | Отходы (в %) | 5 | 10-20 a) Y = 10 % b) Y = 20 % | 15-25 a) Y = 15 % b) Y = 25 % |

Расчет:

|  |  | Futura® | WSAB Lignomat Mistral AF/ BES Bollmann Type HT (1) | SECAL Typ EPL(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | использование древесины (м3) (с учетом отходов) | (100 % - 5 %) 100 % x 16,0 % 15,3 | (100 % - Y) 100 % x 37,8 = a) Y(10 %) = 34,0 b) Y(20 %) = 30,2 | (100 % - Y) / 100 % x 25,2 = a) Y(15 %) = 21,4 b) Y(25 %) = 18,9 |
|  | количество древесины (м3) высушенной за 1 год на сушильный модуль | 365 / 27 x 15,3 = 207 | a) 365 / 45 x 34,0 = 275 b) 365 / 45 x 30,2 = 245 | a) 365 / 60 x 21,4 = 130 b) 365 / 60 x 18,9 = 115 |
| РЕЗУЛЬТАТ: на 50.000 Евро | количество высушенной древесины (м3) за 1 год на 50.000 Евро инвестиций | 50.000 / 48.000 x 207 = 215 | 50.000 / 48.000 x a) 275 = 152 b) 254 = 135 | 50.000 / 64.000 x a) 130 = 102 b) 115 = 90 |
|  | количество свежей древесины (м3) за 1 год на 50.000 Евро инвестиций | 365 / 27 x 50.000 48.000x 16,0 = 225 | 365 / 45 x 50.000 90.600x 37,8 = 196 | 365 / 60 x 50.000 64.000x 25,2 = 120 |

СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ: FUTURA, BOLLMAN И SECAL

| 1. =функция периода сушки | количество свежей древесины, которое должно быть высушено = INPUT | 100 % | 169 / 225 x 100 = 75, 1 % | 120 / 225 x 100 = 53, 3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. =функция периода сушки и отходов | количество высушенной древесины =OUTPUT | 215 / 225 x 100 = 95,6 % | a) 152 / 169 x 75,1 = 67,5 % b) 135 / 169 x 75,6 = 60,4 % | a) 102 / 120 x 53,3 = 45,3 % b) 90 / 120 x 53,3 = 40,0 % |

Эффективное использование свежей древесины:

- Комплексная сушилка Futura® = 95,6%

- Конкурент 1 = 60,4%, Futura полезное использование аж в 1,58 x выше! (95,6/60,4)

- Конкурент 2 = 40%, Futurа полезное использование аж в 2,39 x выше! (95,6/40,0)

Расчет базируется на официальных данных производителей и специальной литературе!

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ:

FUTURA, BOLLMAN И SECAL

| 1. =функция периода сушки | количество свежей древесины, которое должно быть высушено = INPUT | 100 % | 169 / 225 x 100 = 75, 1 % | 120 / 225 x 100 = 53, 3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. =функция периода сушки и отходов | количество высушенной древесины =OUTPUT | 215 / 225 x 100 = 95,6 % | a) 152 / 169 x 75,1 = 67,5 % b) 135 / 169 x 75,6 = 60,4 % | a) 102 / 120 x 53,3 = 45,3 % b) 90 / 120 x 53,3 = 40,0 % |

Полезное использование в хозяйствах свежей древесины:

- комплексная сушилка Futura® = 95,6%

- конкурент 1 = 60,4%, Futura полезное использование аж в 1,58 x выше! (95,6/60,4)

- конкурент 2 = 40%, Futurа полезное использование аж в 2,39 x выше! (95,6/40,0)

Параметры, которые не были учтены в расчетах:

- потребление энергии  Futurа приблизительно 4 кВт/ч, в случае конкурентов – 259 кВт/ч энергии или более!

- реальное время сушки в случае использования Futurа взято для свежераздробленной древесины (90% влаги или более)

- сравниваемые сушильные модули не способны высушивать ниже 10% влажности, Futura по желанию 8% или менее

- за один цикл сушки производится около 3.000 до 3.500 литров воды, которую можно использовать в промышленных целях

Остальные важные преимущества перед конкурентами:

- сушильные модули легко перемещаемы, изготовлены в виде стандартного контейнера, поэтому для установки сушильного модуля Futura нет необходимости получать разрешения под строительство, также нет необходимости в дорогом строительстве тепловых систем и сооружений,...

- после подключения к электричеству возможен незамедлительный старт сушильного модуля (для работы Futura необходима только электрическая энергия!)

- к сушилке прилагаются патентованные вентиляционные каналы (200 шт.), две транспортировочные тележки и система внешних рельсов.